总局114号公告

（2014.11.3公布）

承压类特种设备新老目录调整情况梳理对比表

| 种类 | 定义 | 类别 | 品种 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 老目录 | 新目录 | 老目录 | 新目录 | 老目录 | 新目录 |
| 锅炉 | 利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的液体加热到一定的参数，并通过对外输出介质的形式提供热能的设备，其范围规定为设计正常水位容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于0.1MPa（表压），且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉；有机热载体锅炉。 | 利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的液体加热到一定的参数，并通过对外输出介质的形式提供热能的设备，其范围规定为设计正常水位容积大于或者等于30L，且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa（表压）的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于0.1MPa（表压），且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉；额定功率大于或者等于0.1MW的有机热载体锅炉。 | 承压蒸汽锅炉 | 承压蒸汽锅炉 | 分为电站锅炉、工业锅炉和生活锅炉3个品种 |  |
|  |  |  | 承压热水锅炉 | 承压热水锅炉 |  |  |
|  |  |  | 有机热载体锅炉 | 有机热载体锅炉 | 有机热载体气象炉、有机热载体液相炉2个品种 | 有机热载体气象炉、有机热载体液相炉2个品种 |
|  |  |  | 锅炉部件 | （取消） | 封头、锅筒、集箱、锅炉过热器、锅炉再热器、锅炉省煤器和锅炉膜式水冷壁7个品种 |  |
|  |  |  | 锅炉材料 | （取消） | 锅炉用钢板、锅炉用钢管、特种设备用焊接材料3个品种 |  |
| 压力容器 | 盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式压力容器和移动式压力容器；盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa•L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶；氧舱等。 | 盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压）的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa•L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶；氧舱。 | 固定式压力容器 | 固定式压力容器 | 超高压容器、高压容器、第三类中压容器、第三类低压容器、第二类中压容器、第二类低压容器和第一类压力容器7个品种 | 超高压容器、第一类压力容器、第二类压力容器、第三类压力容器4个品种 |
|  |  |  | 移动式压力容器 | 移动式压力容器 | 铁路罐车、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱等4个品种 | 铁路罐车、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱、管束式集装箱5个品种 |
|  |  |  | 气瓶 | 气瓶 | 无缝气瓶、焊接气瓶、液化石油气钢瓶、溶解乙炔气瓶、车用气瓶、低温绝热气瓶、缠绕气瓶、非重复充装气瓶、特种气瓶等9个品种 | 无缝气瓶、焊接气瓶、特种气瓶（内装填料气瓶、纤维缠绕气瓶、 低温绝热气瓶）3个品种 |
|  |  |  | 氧舱 | 氧舱 | 医用氧舱、高气压舱、再压舱、高海拔试验舱和潜水钟等5个品种 | 医用氧舱、高气压舱2个品种 |
|  |  |  | 压力容器部件 | （取消） | 封头1个品种 |  |
|  |  |  | 压力容器材料 | （取消） | 压力容器用钢板、气瓶用钢板和气瓶用钢管3个品种 |  |
| 压力管道 | 利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压）的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于25mm的管道。 | 利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压），介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体，且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm，且其最高工作压力小于1.6MPa（表压）的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中，石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。 | 长输管道 | 长输管道 | 输油管道、输气管道2个品种 | 输油管道、输气管道2个品种 |
|  |  |  | 公用管道 | 公用管道 | 燃气管道和热力管道2个品种 | 燃气管道和热力管道2个品种 |
|  |  |  | 工业管道 | 工业管道 | 工艺管道、动力管道和制冷管道3个品种 | 工艺管道、动力管道和制冷管道3个品种 |
| 压力管道元件 | / | / | 压力管道管子 | 压力管道管子 | 无缝钢管、焊接钢管、有色金属管、铸铁管和非金属材料管5个品种 | 无缝钢管、焊接钢管、有色金属管、球墨铸铁管、复合管和非金属材料管5个品种 |
|  |  |  | 压力管道管件 | 压力管道管件 | 无缝管件、有缝管件、锻制管件、铸造管件、汇管、过滤器和非金属材料管件7个品种 | 非焊接管件（无缝管件）、焊接管件（有缝管件）、锻制管件、复合管件和非金属管件5个品种 |
|  |  |  | 阀门 | 压力管道阀门 | 安全阀、调压阀、调节阀、闸阀、球阀、蝶阀、截止阀、止回阀、疏水阀、隔膜阀、非金属材料阀门和特种阀门等12个品种 | 金属阀门、非金属阀门和特种阀门3个品种 |
|  |  |  | 法兰 | 压力管道法兰 | 钢制法兰、非金属法兰2个品种 | 钢制锻造法兰和非金属法兰2个品种 |
|  |  |  | 补偿器 | 补偿器 | 金属波纹膨胀节、特种型式波纹膨胀节、非金属材料膨胀节和金属波纹管4个品种 | 金属波纹膨胀节、旋转补偿器和非金属膨胀节3个品种 |
|  |  |  | 压力管道支承件 | （取消） | 支架、吊架2个品种 |  |
|  |  |  | 压力管道密封元件 | 压力管道密封元件 | 金属密封元件、非金属密封元件和紧固件3个品种 | 金属密封元件、非金属密封元件2个品种 |
|  |  |  | 压力管道特种元件 | 压力管道特种元件 | 防腐管道元件、阻火器和元件组合装置3个品种 | 防腐管道元件和元件组合装置2个品种 |
|  |  |  | 压力管道材料 | （取消） | 管道用钢板1个品种 |  |